FAC SIMILE RELAZIONE   TECNICA

Denominazione della manifestazione

Data,	Il tecnico

(timbro e firma  recante il numero di iscrizione

all’albo degli ingegneri, geometri, periti o architetti)

DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

e delle attività che si svolgeranno in essa con indicazione delle persone che saranno contemporaneamente presenti nell’area interessata dallo svolgimento della medesima.

IDENTIFICAZIONE E CATEGORIA DEL LUOGO DI SPETTACOLO

Art. 1 del D.M. (Min. Int) 19 agosto 1996

Luogo all’aperto privo di strutture specifiche per lo stazionamento del pubblico.

DESCRIZIONE DELLE STRUTTURE  (ESEMPIO):

STRUTTURE

All'interno della festa verranno allestite strutture precarie, qui di seguito elencate:

>   n° 1 struttura a torre di dirnensione circa 3x3x6,5 m in tubi innocenti, per segnalare l'ingresso alla festa, debitamente controventata;

>   n° 2 piedistallo per pannello espositivo di dimensioni circa 3x1.5x3.5 m. in tubi innocenti debitamente controventate

>   n° 13 gazebo di dimensioni 4x4 in struttura prefabbricata modulare delimitati da teli bianchi in materiale impermeabile e ignifugo, debitamente controventati e ancorati a terra;

>   n° 1 palco di dimensioni 6x8x 1.00( h) m in struttura prefabbricata modulare metallica e rivestita con assi di legno modulari dipinti con vertice ignifuga, debitamente ancorata;

>   n°  1 gazebo dimensioni 12.5x20 m. ad uso gastronomia in struttura metallica prefabbricata modulare debitamente controventato - tamponamenti verticali in materiale ignifugo rivestito in -linoleum fino all'altezza di m.2 da terra. All'intemo sono presenti le seguenti attrezzature:

9 tavoli, 2 frigo a colonna, 1 fornetto, 2 lavabi, 1 scaldavivande, 1 bollitore.

>   laboratori costituiti da tavoli e ombrelloni per attività didattica.

IMPIANTO ELETTRICO

L'impianto elettrico sarà realizzato esclusivamente all'estemo di edifici,. è infatti, prevista una fonitura ENEL da 100 kW con punto di consegna posto in via S. Chiara, e un gruppo elettrogeno da 130 kVA posto all'interno dei Giardini Margherita,.

A valle del punto di consegna ENEL sarà installato un interruttore da 250  A che svolgerà le funzioni di interruttore generale.

1 cavi saranno posati in canali in materiale plastico carrabili, ove necessario.

Sarà realizzato un idoneo impianto di dispersione a terra.

La protezione contro i contatti indiretti sarà ottenuta. con l'interruzione automatica dell'alimentazione elettrica, mediante dispositivi differenziali ad alta sensibilità,

Tutti gli impianti saranno protetti contro il corto circuito e il sovraccarico mediante interruttore magnetotermico automatico, opportunamente coordinato con la conduttura protetta.

In conclusione l'impianto sarà protetto contro le sovracorrenti causate da sovraccarichi e da cortocircuiti.

IMPIANTO GAS

All'intemo della festa saranno installati n 1 bombole del gas da non più di 25 Kg l'una per ogni utilizzatore, debitamente collegate secondo le normative vigenti.

MEZZI ANTINCENDIO

Saranno predisposti n'10 estintori a polvere da 6 Kg distribuiti su tutto il territorio della festa. Inoltre sarà sempre presente, durante gli orari di maggior affluenza, personale che ha sostenuto il corso antincendio.

PRONTO INTERVENTO SANITARIO

Sarà presente un addetto munito di attestato di idoneità, e due cassette di pronto soccorso

ASSEVERAZIONE

Gli allestimenti verranno conclusi il giorno …………………….. A strutture, impianti e allestimenti conclusi, verranno acquisiti a cura del  sottoscritto e tenuti a disposizione degli organi di controllo, i certificati di collaudo e corretto montaggio delle strutture aggiuntive; il progetto, la dichiarazione di conformità, collaudo funzionale degli impianti elettrici, certificazione di reazione al fuoco dei materiali e la certificazione relativa al Gruppo Elettrogeno,  di cui al titolo IX  del D.M. 19 agosto 1996.

Data,								Il tecnico

(timbro e firma  recante il numero di iscrizione all’albo  degli ingegneri, geometri, periti o architetti)

***************************************************************************

ANNOTAZIONI per l’uso,  da non allegare alla relazione

D.M. 19 agosto 1996 (1).

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

<<TITOLO IX

Luoghi e spazi all'aperto

L'installazione all'aperto, anche provvisoria, di strutture destinate ad accogliere il pubblico o gli artisti

deve essere rispondente alle disposizioni di cui al presente decreto.

L'eventuale installazione di tribune deve essere conforme alle vigenti disposizioni sugli impianti sportivi.

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.>>